南通田家炳中学学田校区电动遥控卷帘门

施 工 图

设计单位：南通华通工程项目管理有限公司

2016年8月8日

南通田家炳中学电动遥控卷帘门设计施工图

1、材料和构造

1．1卷帘门是由帘片组成的帘板门扇借助机械动力和传动装置沿两侧轨道滑动达到开启和关闭效果的门。

1．2卷帘门的帘片材料分为：网状不锈钢、铝合金、镀锌钢板、彩色钢板和不锈钢板及无机防火卷帘布等。钢质卷帘门帘片形式分为常规帘片、重型帘片、复合帘片和箱罩帘片等。导轨形式分为内嵌、预埋、外露、抗风和重型五种。

1．3卷帘门的安装形式分为：门洞内侧装和门洞外侧装。

1．4卷帘门有电动、手动两种操作方式。

2、卷帘门安装示意图

3、卷帘门技术参数

| 卷帘门类型 | 网状门 |
| --- | --- |
| 代号 | JLM1- JLM5 |
| 洞口尺寸（mm） | 2400-15000 | 2400-15000 |
|  | 2400-8500 | 2400-8500 |
| 门罩规格 | 700-1200 | 700-1200 |
|  | 600-1100 | 600-1100 |
| 启闭速度（m/min） | 2-7.5 |
| 抗风压值（Pa） | -- |
| 电压（V）/频率（Hz） | 380/50 |
| 功率（W） | 0.25-4 |
| 耐火极限（h） | -- |
| 不锈钢网孔规格（mm） | 180*180*8 |
| 镀锌钢板壁厚（mm） | 0.5 |
| 电机牵引力（㎏） | 800 |

4、卷帘门安装参数表

| 参数 编号 | X1 | X2 | X3 | M1 | M2 | M3 | Y1 | Y2 | 卷门机功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JLM1 | 500 | 250 | 250 | 130 | 140 | 330 | 700 | 600 | 0.6KW |
| JLM2-5 | 600 | 300 | 300 | 155 | 165 | 350 | 800 | 650 | 0.8KW |

5、卷帘门安装节点示意图

6、防火卷帘门门框图

7、卷帘门一览表

| 序号 | 名称 | 编号 | 洞口尺寸 (长*高) | 数量（樘） | 部位 | 参考图片 | 材质及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷帘门 | JLM1 | 2900*3000 | 1 | 地下车库入口 |  | 1、门体：不锈钢网孔尺寸180*180，Ф 8mm； 2、门罩：镀锌钢板，壁厚0.5mm； 3、电机：牵引力800公斤； 4、轨道：不锈钢 5、JLM2门罩采用铝塑板包封 6、遥控控制器、电控箱、按钮盒等设备配置齐全，每樘门至少配三个遥控器。 |
| 2 | 卷帘门 | JLM2 | 7150*3700 | 1 | 办公楼北大门入口处 |  |  |
| 3 | 卷帘门 | JLM3 | 6770*4100 | 1 | 教学楼东连廊入口处 |  |  |
| 4 | 卷帘门 | JLM4 | 7070*4100 | 1 | 教学楼东连廊入口处(北侧) |  |  |
| 5 | 卷帘门 | JLM5 | 6770*4100 | 1 | 教学楼西连廊入口处(南侧) |  |  |
| 6 | 道闸栅栏 | DZ1 | 5800*1000 | 1 | 校门入口处 |  | 铝合金 |
| 7 | 电源线 |  |  |  |  |  | BV3*2.5 |
| 8 | 线槽 |  |  |  |  |  |  |

8、未尽事宜现场商议。