南通田家炳中学全民健身设备及软件采购投标文件

为配合南通市政府“为民办实事”项目，我校学田校区体育设施向社会开放。现拟购买全民健身相关设备和软件及服务，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：全民健身设备及软件采购项目

二、项目内容：

采购全民健身相关设备和软件及系统集成服务

三、投标单位资质要求：

（一）具有独立的法人资格。

（二）有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）投标人为生产厂家或生产厂家的授权代理商；

四、投标时间、地点及开标时间

1、投标时间：2016年 9 月 14日上午14时~15时（集中投标）。

2、投标地点：南通田家炳中学

五、相关事宜：

1、安装期限：2016年9月 18日前全部完成。

2、安装过程中的人员的人身安全：由中标方自行负责。

3、投标价格包含材料、运输、安装工时、开票税等所有费用在内。

4、原则上以最低价中标。

六、项目需求

1.系统设计要求

为了保证本期工程建设的顺利实施，要求供方在技术实现上应坚持以下原则：

应满足国际标准化、开放性、一致性、完备性、正确性、健壮性、灵活性、可扩展性、可监控/可跟踪性、安全性、可运营性和可维护性等要求；

应采用国际、国内的标准技术，采用规范的接口和协议，保证系统各组成部分的协同一致；

本系统要求长时间不间断运行，因此可靠性保证应作为系统设计的出发点。除了数据传输要可靠外，系统必须具备良好的文件和数据库备份机制，定期对系统进行备份，并在系统数据丢失的情况下提供数据恢复。

2、公共设施设备

（1）.软硬设施

1）、全民健身智能一体机、

2）、2.4GHz远距离数据采集设备、

3）、全民健身卡

供方所代理的全民健身机具终端均适配接入全民健身计划数据平台。

（2）.设备技术性能：

2.1智能硬件 ：人员和设施管理多功能、易部署

2.2移动应用服务：服务和活动推广全覆盖、效果好

2.3.本系统的基本运用原理为：

每个健身人员通过全民健身智能一体机进行人员信息识别登记，读取健身人员的身份证信息，绑定一张2.4G出入证卡，同时绑定佩戴人员的手机发送办理卡片信息认证，并随时拍照存档，而后健身人员佩带2.4G出入证卡，即无线2.4G感应标识卡，在到达学校大门后，校门的内外两个读写器分别就会读到2.4G出入证卡并将信息传给2.4G远距离数据采集设备，经过终端智能算法处理判断卡片的走向，并通过网络传至全民健身平台服务器，由平台服务器向相关的2.4G卡片持有人手机发送一条短信，如“某某小学欢迎您！请………注意安全。谢谢！”，同时在服务器内保存所有人员的进出信息，并将它整理成报表。

（3）系统质量要求

3.1可扩展性

系统在解决现有业务实际需要的前提下，应具有良好的灵活性和扩展性。系统在业务需求发生变化时，应具有良好的快速适应能力，具有良好的快速适应能力。

3.2可靠性

要求系统在组网时选用高可靠性的产品和技术；系统软件具有较强的容错能力，使整个系统不易崩溃和受破坏，并具有良好的恢复能力。

3.3可维护性

要求系统管理功能丰富，能够对系统进行全面监控；系统的操作人性化，维护人员能够简单高效的对系统进行管理，各类维护信息以比较直观的方式展现出来，并能够根据用户需求进行调整。

3.4稳定性

要求系统采用技术先进的硬件平台、软件平台、网络平台、网络协议；能够把先进的业务模式和产品与成熟的实施经验有机地结合起来，使系统既有前瞻性，能够在较长的时间内技术不会落伍，又使系统实施风险较小。

3、技术要求

（1）.“全民健身智能一体机”

1.1 功能要求：

1）自助办卡、实时拍照：

健身人员携带二代身份证、社保卡、市民卡、学校校园卡等有效证件，到保安处办理健身卡，在智能一体机上读取身份证信息，拍照存档，输入手机号码，绑定健身卡。

2）人车无障碍进出、人员信息比对：

健身人员凭卡进出学校时系统自动识别并与预留信息进行比对，防止身份不明人员擅自进入校园。

3）短信提醒：

健身人员绑定手机后每次进出校门时将收到短信提醒，学校也可通过电脑端给健身人员发送通知公告等信息。

4）“校校通”功能：

通过智能终端机进行周边查询，即可获取周边体育设施开放信息。全民健身卡在已安装智能一体机的学校均可使用，无需再到各校重复办卡。

5）数据实时分类比对，同步上传至主管部门：

健身卡结合2.4G远距离识别技术，实时准确感知并统计所有健身场所人车进出详细信息，可实时上报至上级管理单位，随时掌握全民健身数据。

6）巡检功能：

体育设施开放期间，管理人员使用智能手机随时对外来人员进行身份查验，防卡身份不明人员擅自闯入。

7）便民服务：

可开发购买机票、火车票、汽车票；旅游景点查询、天气查询；购买彩票、电影票；交通卡充值、ETC充值等便民服务。

8）微信公众号：

健身人员可通过微信公众号获取健身小知识，进出校门微信提醒、健身达人排行榜等功能体验。

1.2. 硬件性能

1.2.1硬件规格：

CPU：ARM Cortex A9 四核、主频 1.2GHz

内存：GByte of 64-bit wide DDR3 @ 528MHz

存储：EMMC/NAND FLASH 8GB

操作系统：Android 4.2以上

显示屏幕：21"红外触摸一体屏，HDMI接口，

亮度：700 cd/m2；

对比度：1000:1；

辨率：1920X1080；

触摸响应时间小于10ms

1.2.2支持外设设备：

接触卡片：符合 ISO7816 标准的 A 类 5V/B 类 3V 卡,

支持 SLE4428，SLE4442，AT24C01，AT24C02，AT24C256 存储卡；

非接触式卡片：符合 ISO14443 TypeA&B 的非接触 CPU 卡，S50，S70 卡；

身份证：支持二代居民身份证读取

磁卡：支持电动式磁卡、银行磁卡读写

接口：支持USB

摄像头：720P高清摄像头

1.2.3网络接口：

支持有线网络

支持无线网络：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，传输速度：150Mbps

1.2.4软件规格：

系统运维软件：

自带硬件系统运维软件，可以在线升级，在线查询，在线硬件管理

远程故障实时监控；

远程媒体、通知发布功能

应用软件:

健身卡片办理、查询、退卡；

校园健身人员信息查询

健身人员身份证、照片比对

便民服务：手机充值、火车票/汽车票查询购买、旅游查询

支付功能：微信支付、支付宝支付、银行卡支付

（2）.  2.4G远距离数据采集设备特性

综合型CDMA/GSM信息智能终端依靠2.4GHz频段的RFID技术，配合有源标签使用，进行进出智能判读并与后台数据交互的智能化信息处理设备。为了满足多方面的实际需求，本终端还支持电源状态检测，以太网及RS485通讯、可靠防水防电磁干扰设计、掉电信息存储等功能，具有信息安全性高、使用可靠性高、架构先进、良好的可维护性、可扩展、可升级、安装方便快捷等特点。

采集功能

先进的架构：智能终端和射频读头合一设计；通过以太网与后台通讯，通过RS485级联最多32台射频头，可扩展性强、通讯距离远、系统维护方便；

丰富的调试网络接口：通过调试网络接口，使用上位机对终端进行设置，设置内容包括后台IP地址、连接端口号、设备ID号、读卡器读到的信号强度阈值、读卡器设备的编号

智能算法：通过专用算法、智能判断被监控对象是进还是出，判断成功率高

心跳处理：每隔20S终端给后台通过发送心跳帧，同时等待后台授时数据回传，保证终端与后台的连接链路正常；获取后台的授时数据，确保终端与后台的时间同步；

高稳定性：采用成熟的且经验证的关键元器件，成熟的模块化电路，电源及射频技术，构筑高稳定性的产品；

电源监测：实时监测9V-24V，系统如果遇到过电压和欠电压的情况，终端将报警，将报警信息发送到后台，便于维护人员对设备进行实时监控；

可维护性：采用标准圆形航空接头，高防护等级，线缆标准化，减少线缆出错的可能，且要充分考虑工程的开通，维护，返修，加工等各种需求，具备良好的可维护性；

易安装性：阻燃耐候级ABS外壳，结构轻巧，射频天线（2.4GHz/GPRS天线）全部内置，外部无射频信号接口

可扩展性：采用RS485总线级联多个天线，增强覆盖；

可升级性：通过有线或无线网络升级软件，内置的无线数据模块可以通过更换升级；

断电断网缓存：储存因网络异常、断电而未发送出去的被监护对象的进出信息；

防水防干扰：可靠的防水、防电磁干扰设计。

9芯航空端子*1：以太网、RS485、GPIO、直流供电合一

5芯航空端子*1：RS485、直流供电合一、级联射频读头

技术参数：

外观尺寸：（W）260*(L)260*(H)53mm

电源：9V-24V直流

工作温度：-20℃-80℃

相对工作湿度：5%-95%

静电：≥8kV

振动：应符合GB/T 2423

冲击：应符合GB/T 2423

防水：IP68

防紫外线老化

（3）.全民健身卡

二合一双频卡采用独特的双频RFID技术，不仅具有常见卡片远距离身份查验、校园一卡通的功能，同时支持单一2.45GHz内容读写，实现ID安全修改，卡片休眠等独特功能，具有使用寿命长、低电量报警等优点

产品功能：

双频RFID功能，支持远距离身份查验，同时兼容现有校园消费等近距离RFID功能；

支持卡片ID安全修改功能，使“白卡”生产成为可能，方便卡片生产标准化

支持远距离ID独立读取功能，可以实现卡片的单一查验；

支持休眠功能，发放到人员之前不耗电

低功耗设计，卡片寿命更长；标准环境下可连续工作3-5年，低电量报警；

可识别120个/秒的电子标签，识别速度达200公里/小时；

用2.45GHz电子标签实现远距离无线考勤；

技术参数;

提供标准厚卡和异型封装

工作频率：13.56MHz/2.4GHzISM微波段

数据速率：512kbps、1Mbps、2Mbps

工作环境温度：-40℃-80℃

使用寿命：3-5年

识别距离可达100m

4、设备安装、调试：

负责应用软件和系统集成两部分，根据所定义的系统要求、网络安全等要求和原则，提出相关部署方案建议并负责实施；

5、售后服务要求

1、免费质保期一年，终身维护。

2、免费送货至采购人指定地点，并由采购方负责安装、部署及系统联调，在质保期内，投标方需免费进行人员的使用培训。

3、技术响应：在2个小时内完成问题现场处置。

七、付款方式：本项目施工完毕后经相关人员验收合格并经相关部门审计后付审定价的95%，余款5%待保质期满后10日内付清。

报价单

项目名称：全民健身设备及软件采购

需方单位：南通田家炳中学

报价内容：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全民健身智能管理系统 （全民健身智能一体机、远距离智能读写设备、软件平台） | 套 | 1 |  |  |
| 合计： |  |

报价说明

所有报价均含17%增值税

供方承担运费及负责安装调试。

交货时间：按客户要求时间交货

供方单位：

2016年9  月 14 日